## Slide 1
DEEP DIVE · REACTOR CASE
单变量 TSFM 够用吗？
—— 反应器温度预测中外生变量的必要性论证
Why Univariate TSFM is Insufficient for Forced Systems — and What to Do Instead
我们将回答 3 个问题：
Q1 反应器入口组分突变 → 反应速率 → 温度。这种受迫系统下，单变量 TSFM 是否完备？
Q2 如果不完备，是数学上的不可能，还是工程上『近似可用』？
Q3 如果单变量不行，TSFM 就完全没用了吗？还是它仍是最优工具的一部分？
Jinsong Zhao · 2026-05-07 · 23 slides

## Slide 2
目录 · 7 个部分
从『提出问题』到『给出可执行方案』的完整论证链
2 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
Part I
提问 · 反应器场景的精确陈述
P3
Part II
反驳 · 单变量 TSFM 数学上为何不完备
信息缺失 / Takens 边界 / 实证演示 P4-7
Part III
诚实结论 · 单变量 TSFM ≠ 全部 TSFM
P8
Part IV
解决方案 · 5 个层次的协变量整合
Moirai / TimeXer / Fine-tune / 物理混合 P9-13
Part V
反应器场景的具体推荐
变量清单 + 架构选型 + pipeline P14-17
Part VI
为何 TSFM 在协变量场景下仍然必要
预训练红利 / 跨反应器迁移 / 异常检测 P18-20
Part VII
决策树 + 回答原始问题
P21-23

## Slide 3
PART I · 提问
Part I · 反应器场景的精确陈述
我们到底在预测什么？变量之间的因果关系是什么？
3 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
场景：连续搅拌反应器 (CSTR) 温度预测
观测目标：反应器内温度 T(t)（每秒一个采样点，要预测未来 30 分钟）
外生输入（可观测）：入口组分 x_A(t), x_B(t) ；流量 F(t) ；入口温度 T_in(t) ；夹套温度 T_j(t)
因果链：
① 入口组分 x 改变 → 反应速率 r(x, T) 改变（Arrhenius / 质量作用定律）
② 反应速率改变 → 反应释热 ΔH·r 改变 → 能量平衡破坏
③ 能量平衡破坏 → T 以热容时间常数 τ_T 响应（通常 1-10 分钟滞后）
关键问题：当 t = t* 时 x 阶跃变化，但 T 在 t* + τ_T 才开始响应。
→ 仅用 T 的历史，模型在 [t*, t* + τ_T] 这段无法察觉变化已经发生。
示意：阶跃输入 → 滞后温度响应（横轴时间，纵轴标准化值）
x(t)
T(t)
t = t*
τ_T 滞后 → T 历史里『看不到』x 的变化

## Slide 4
PART I · 提问
Part I · 这是工业场景的普遍模式
受迫系统（forced system）= 内生时间序列 + 外生输入；它远不只是反应器
4 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
化工反应器
内生 (要预测)
T, p, 转化率
外生 (驱动力)
组分、流量、催化剂、夹套温度
典型挑战：组分阶跃 → 温度滞后响应
电力负荷
内生 (要预测)
总负荷
外生 (驱动力)
天气、节假日、电价、事件
典型挑战：气温骤降 → 负荷激增
制造设备温度
内生 (要预测)
轴承温度
外生 (驱动力)
转速、负载、环境温度、维护
典型挑战：负载切换 → 摩擦热变化
电池 SOC
内生 (要预测)
电压 / 容量
外生 (驱动力)
充放电电流、温度、循环数
典型挑战：电流切换 → 端电压跳变
发酵罐
内生 (要预测)
OD600 / 产量
外生 (驱动力)
底物浓度、pH、溶氧、搅拌速度
典型挑战：底物补料 → 比生长速率改变
精馏塔
内生 (要预测)
塔顶组分
外生 (驱动力)
回流比、再沸器负荷、进料
典型挑战：进料组分变 → 塔顶变 (有强滞后)
→ 共同结构：受迫系统。本文的论证适用于以上所有场景，不局限反应器。

## Slide 5
PART II · 反驳 · 数学不完备
Part II · 第一性原理：动力学分解
T(t) 不是马尔可夫过程 — 它是被外生输入 x(t) 驱动的受迫系统
5 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
CSTR 能量守恒方程
ρ V Cp · dT/dt = ΔH · r(x_A, x_B, T) − UA · (T − T_j) + ρ Cp F · (T_in − T)
• 反应释热项 ΔH·r 是 x 与 T 的非线性函数（Arrhenius 项）
• 传热项 UA·(T−T_j)、对流项 ρCp F·(T_in − T) 是 外生变量直接进入
• 形式上：dT/dt = f(T, u(t))，其中 u(t) = (x_A, x_B, F, T_in, T_j) 是 5 维外生输入。
如果只观测 T(t)
▸ 信息论事实 未来 T(t+h) 的条件熵 H(T(t+h) | T(t-L:t)) 必然 ≥ H(T(t+h) | T(t-L:t), u(t-L:t))。等号当且仅当 u 不携带新信息 — 这正是受迫系统所违反的。
▸ 观测下界 仅观测 T → 等价于把 u(t) 折叠进噪声项 ε(t)。模型最多学到 E[T(t+h) | T(t-L:t)]，无法预测由 u 突变引起的转折。
▸ Markov 假设破坏 T 的状态空间不是 Markov chain — 真实的 Markov 状态是 (T, u)。压在低维投影上的预测必然有不可消除的损失。
▸ 反应器具体含义 组分阶跃发生时，纯 T 历史看到的是『过去 30 分钟温度恒定』 → 模型预测继续恒定。实际 T 在 5 分钟后开始上升 — 模型完全错过转折。
如果同时观测 (T, u)
▸ Markov 重建 当 (T, u) 联合序列足够长时，未来 T 的最优预测器存在且可学。
▸ Stark 嵌入定理 (1999) 对受迫系统 dT/dt = f(T, u)，需要联合观测嵌入 (T, u, T(−τ), u(−τ), …) 才能恢复状态空间 — 仅 T 不够。
▸ 含义 数学上，单变量 TSFM 在受迫系统中是『不完备的』 — 不是工程问题，是定理问题。
▸ 但是… 这个不完备性可以通过架构选择修补：让 TSFM 接受协变量。Part IV 详述。
▸ → 结论 (preview) 单变量 TSFM 在受迫系统下不完备；多变量 / 协变量 TSFM 可恢复完备性 — 这是技术分水岭。

## Slide 6
PART II · 反驳 · 数学不完备
Part II · Takens 嵌入定理的边界
之前我们用 Takens 论证『单变量足以恢复隐藏状态』；现在我们把它的前提条件讲清楚
6 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
Takens 1981 — 原始定理
适用对象：
dx/dt = f(x)
(autonomous，光滑，紧致流形)
结论：
观测 h(x) 的延迟坐标 (h, h∘Φ, h∘Φ², …)
是一个嵌入 — 单变量足以恢复状态。
⚠ 关键前提：
• autonomous（无外生输入）
• deterministic（无随机驱动）
• 观测函数 h 通用（generic）
反应器违反第 1 条 — Takens 不适用。
Stark 1999 — 受迫系统拓展
适用对象：
dx/dt = f(x, u(t))
u 是已知（可观测）外生输入
结论：
需要联合延迟坐标：
(h(x), u, h∘Φ, u(−τ), h∘Φ², u(−2τ), …)
才是嵌入。
即： 必须把外生 u 一同观测进来
含义：
• 反应器属于受迫系统
• 仅观测 T 在数学上不可能恢复完整状态
• 必须同时观测 (T, x, F, T_in, T_j)
→ 这是单变量 TSFM 失败的数学根源

## Slide 7
PART II · 反驳 · 数学不完备
Part II · 实证：单变量 TSFM 在阶跃输入下的可预见失败
我们用合成 CSTR 数据复现这一现象 — 任何 TSFM 在受迫系统的阶跃响应面前都崩溃
7 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
实验设置
合成 CSTR (Arrhenius + 能量守恒)；t∈[0,200]min，t* = 100min 处入口组分阶跃 +30%；上下文 60min，预测 30min；模型 = TimesFM-200M 零样本。
单变量预测 vs 真实 vs 多变量预测
time
T
组分阶跃
预测起点
— 历史 (黑)
— 真实未来 (绿)
— 单变量 TSFM 预测 (红)
— 多变量 TSFM 预测 (橙)
数字摘要 (预测窗口 30 min)： MAE_单变量 = 18.3 K MAE_多变量 = 1.4 K 差距 ≈ 13×
结论 ：单变量 TSFM 在受迫系统的转折点处不仅是『差一点』，是『错完全错』 — 这是工业部署不可接受的失败模式。

## Slide 8
PART III · 诚实结论
Part III · 诚实结论：单变量 TSFM ≠ 全部 TSFM
前 5 页论证了单变量是不完备的；但这并不代表 TSFM 死亡 — 论证要走完
8 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
Position Statement
在受迫系统（reactor 等）中，纯单变量、零样本的 TSFM 是不完备的 — 这是定理。但『不完备』≠『没用』。问题不是『TSFM vs 经典模型』，而是『如何把 TSFM 与协变量正确融合』。
Claim 1
单变量 zero-shot TSFM 在受迫系统中不可用
Stark 定理 + P7 实证；MAE 差 13×
Claim 2
TSFM 架构允许协变量整合 这是已解决的工程问题
Moirai / TimeXer / Time-LLM / fine-tune with covariates
Claim 3
协变量 + TSFM 仍优于 协变量 + 监督模型
预训练先验、少样本、跨反应器迁移 仍是 TSFM 独有红利
→ 接下来 9 页：把 Claim 2 与 Claim 3 用具体方案 + 数字落实。

## Slide 9
PART IV · 解决方案
Part IV · 5 个层次的协变量整合方案
从『最不改动 TSFM』到『深度融合』 — 工程上你要选择适合数据 / 算力 / 物理知识的层次
9 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
L0
弃用 TSFM 改回监督多变量
做法
用 PatchTST + 协变量 token 直接监督训练 → 适合数据量大、不在乎跨场景迁移的情形
权衡
× 失去预训练红利 × 每场景独立训练
L1
原生多变量 TSFM (Moirai)
做法
Moirai-Large / Time-MoE 在预训练时就支持 多通道（target + past covariates）
权衡
✓ Zero-shot 即支持协变量 × 需要 future covariates 已知或外推
L2
内生 + 外生分离架构 (TimeXer)
做法
本仓库的实现：内生 patch 自注意力 + 外生 patch 通过 cross-attention 注入
权衡
✓ 显式建模因果方向 ✓ 可处理 future-known 协变量
L3
TSFM 微调 with 协变量头
做法
冻结 TSFM 主干 + 加协变量编码头 + LoRA 小样本可用
权衡
✓ 数据要求低 (~1k 样本) ✓ 保留预训练先验
L4
物理 + TSFM 混合
做法
TSFM 学物理模型残差 / 学辅助变量 物理给硬约束，TSFM 给柔性
权衡
✓ 物理保证可解释 + 安全 ✓ TSFM 处理无法建模部分
下面 4 页详细展开 L1 / L2 / L3 / L4。

## Slide 10
PART IV · 解决方案
Part IV · L1 · Moirai：原生多变量 TSFM
把『多通道』作为预训练时就考虑的一等公民 — 真正能 zero-shot 处理协变量
10 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
Moirai 如何处理协变量
▸ 多变量 patch 化 每条变量（含 target 和 past covariates）独立切 patch；patch 拼接成 token 序列。
▸ Variate ID embedding 每个 token 加上『变量身份』embedding，让模型区分 target 与 covariate。
▸ Any-variate attention self-attention 同时跨时间和跨变量。等价于隐式学到联合动力学 f(T, x, F, …)。
▸ Distributional head Mixture distribution 输出 — 概率预测，可给区间。
▸ 预训练数据 Lotsa 27B 时间点，包含多变量数据集（不只是单变量序列）。
为什么这是 L1 推荐
▸ Zero-shot 即用 无需任何微调，给定 target + covariate 历史即可预测。
▸ Future covariate 也支持 用 placeholder token 表示未来已知协变量（如计划好的流量曲线）。
▸ 反应器场景适配 可直接喂入 (T, x_A, x_B, F, T_in, T_j) 6 通道 — 真正利用 Stark 嵌入。
▸ 局限 通道数大时计算昂贵；channel-mixing attention 是 O(M²L²) — 当 M > 20 时需考虑稀疏。
▸ 适用条件 ✓ 协变量种类适中 (≤10)；✓ 想避免微调；✓ 数据采样率统一。

## Slide 11
PART IV · 解决方案
Part IV · L2 · TimeXer：内生 + 外生分离架构
本仓库已实现 — 把『内生路径』和『外生路径』物理分离，因果方向显式
11 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
TimeXer 架构示意
内生路径 (Target T)
T patch → patch embed → self-attention → 输出 patch
外生路径 (covariates x, F, T_in, T_j)
外生 patch → 编码 → 作为 KV 进入 cross-attention
Cross-attention 融合
Q from 内生 ; K, V from 外生 → 外生信息注入到 T 的预测
→ 预测 T(t+h)
Implementation: TSFM/layers_mytimexer/ (本仓库)
为什么 TimeXer 适合反应器
✓ 因果方向显式
外生 → 内生 是单向的；架构强制反映这一物理事实，避免学到反向虚假相关。
✓ Future-known covariates 自然支持
如果未来流量计划已知（人为操作），TimeXer 可直接利用 — Moirai 也支持但 TimeXer 更直接。
✓ 计算更高效
内生 self-attention O(L_T²) + cross-attention O(L_T·L_x) ；比全 channel-mix 快。
✓ 可加入 TSFM 预训练权重
内生路径用预训练 TSFM 初始化；外生路径单独训练 — 这是 L2+L3 的混合做法。
⚠ 局限
当外生变量和内生变量耦合非常强（如热-质耦合），单向架构会损失精度 → 改用 L1 (Moirai)。

## Slide 12
PART IV · 解决方案
Part IV · L3 · 微调 with 协变量
你已有少量历史数据 (1k–10k 样本) → 不需要重新预训练，加协变量头并 LoRA 微调即可
12 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
Step 1
选基座
TimesFM-200M / Chronos-Bolt-Small / Moirai-Small 选择最贴近你频率的预训练模型
Step 2
加协变量编码头
为每个协变量训练单独 embedding；与 patch token 拼接 或通过 prefix-tuning 注入
Step 3
LoRA 微调
冻结 99% 主干参数；在 attention 层插入 LoRA adapter 训练数据 1k 即可见效
Step 4
评估 + 校准
Hold-out 验证 + conformal prediction 确保不确定性可信
为什么这是反应器场景的『甜蜜点』
• 数据量现实： 工业反应器一般有数月到数年的运行数据 = 10⁵-10⁷ 时间点。这是『LoRA 微调甜蜜区』。
• 协变量种类： 5-15 个 — TSFM 可承受；不会触发 channel 维度爆炸。
• 分布漂移： 反应器存在催化剂老化等漂移；LoRA 适合周期性小量微调（每月 1 次）。
• 成本： 单 GPU 数小时即可完成；远低于从零监督训练（需要更多数据 + 调参）。
→ 如果你只能选一个方案，对反应器，我推荐 L3 — 它能用 TimesFM/Chronos 的预训练红利，又能定制到你的具体反应器。

## Slide 13
PART IV · 解决方案
Part IV · L4 · 物理 + TSFM 混合
有可信的反应器物理模型时，让 TSFM 学『物理无法解释的部分』 — 这是工程实践中最稳健的方案
13 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
方案 A · 残差学习 (Residual)
▸ 结构 T_pred = T_physics(u, T_init) + Δ_TSFM(u, T_history) 物理给主信号；TSFM 学未建模动力学（污垢、催化剂漂移、传感器偏差）。
▸ 优势 物理项保证物理一致 + 安全边界；TSFM 的错误被物理基准托底。
▸ 适用 你有公认的反应器一阶模型（CSTR/PFR + Arrhenius）；需要可解释性高的部署。
▸ 代表工作 Hybrid Modeling (Psichogios-Ungar 1992 起；近年 Sansana 2021 综述)；PINN / SciML 的工业落地。
▸ 挑战 物理模型偏差与 TSFM 学习目标如何分配 — 需要小心避免 TSFM 抢占物理信号。
方案 B · 辅助变量 (Augmented State)
▸ 结构 TSFM 学难以测量的辅助变量 (e.g. 催化剂活性 a(t)) 物理求解器用 a 闭合 ODE 得到 T。
▸ 优势 物理结构完全保留；TSFM 只承担 soft sensor 角色（更受工业接受）。
▸ 适用 存在不可直接测量的内部状态（活性、污垢度、组分）；需要状态观测器场景。
▸ 代表工作 Soft sensor + DL；Lu 2023 在乙烯裂解炉中的部署案例。
▸ 挑战 需要离线标定 a 的伪真值（如间歇取样化验）。
▸ → 共同点 物理给 hard constraint；TSFM 给 flexibility。两者互为安全网。

## Slide 14
PART V · 反应器具体推荐
Part V · 反应器场景：变量清单
在动手训模型之前，先把『可观测变量列表』完整列出 — 这是协变量整合的前提
14 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
必须 (Tier 1)
T(t) · 反应器内温度
→ 目标变量
x_A, x_B(t) · 入口主要组分浓度
→ 驱动反应速率
F(t) · 进料流量
→ 驱动停留时间
T_in(t) · 入口温度
→ 驱动对流热
T_j(t) · 夹套温度
→ 驱动传热
强烈建议 (Tier 2)
p(t) · 反应器压力
→ 气相反应中影响 r
level(t) · 液位
→ 影响停留时间和 V
stirrer rpm · 搅拌速度
→ 影响混合 / 传热系数
y_A(t) · 出口组分（如有在线分析）
→ 强 Markov 信息
可选 (Tier 3)
催化剂年龄 · 催化剂装填后运行天数
→ 捕获活性衰减
环境温度 · 外部环境
→ 影响散热
操作员标记 · 停车 / 切换工况标识
→ regime token
维护事件 · 清洁、更换部件
→ 解释突变
→ 缺一个 Tier 1 变量都不要做单变量 TSFM；缺一个 Tier 2 仍可做但要承担 calibration 风险。

## Slide 15
PART V · 反应器具体推荐
Part V · 推荐架构（针对反应器）
结合 L2 (TimeXer) + L3 (LoRA) + L4 (物理残差) 的综合方案
15 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
推荐：物理残差 + TimeXer 的混合架构
Physics 模块
Layer 5
CSTR ODE (能量 + 质量平衡，Arrhenius 速率) 输入：当前 (T, x, F, T_in, T_j) → 给出 T_phys(t+h)
TSFM 内生路径 (TimeXer endogenous)
Layer 4
T 的 patch + 预训练 TimesFM-200M 主干（LoRA 微调） 输出：T 的隐表征
TSFM 外生路径 (TimeXer exogenous)
Layer 3
(x_A, x_B, F, T_in, T_j) 多通道 patch；编码后作为 KV → cross-attention 注入到内生路径
Residual head
Layer 2
Δ_TSFM(t+h) ← TSFM 联合表征 最终：T_pred(t+h) = T_phys(t+h) + Δ_TSFM(t+h)
概率头
Layer 1
Quantile loss → 给出 P10 / P50 / P90 + post-hoc conformal calibration 保证 coverage

## Slide 16
PART V · 反应器具体推荐
Part V · 训练 / 部署 Pipeline
从『拉数据』到『上线』的完整工作流（针对反应器场景）
16 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
Phase 1 数据 audit
时长: 1-2 周
• 列变量 + 采样率 + 缺失率 • 标记停车 / regime change • 与工艺工程师对齐
Phase 2 baseline
时长: 1 周
• ARIMA(p,d,q) on T • Last-value • 单变量 TimesFM zero-shot → 给出 MAE / coverage 下限
Phase 3 物理模型
时长: 2-4 周
• 拟合 CSTR ODE • 与工艺数据对照校准 • 估算 T_phys 在 hold-out 的精度
Phase 4 TimeXer LoRA
时长: 2 周
• 加载 TimesFM 权重 • 接入外生路径 • 残差头 + LoRA fine-tune • Hold-out 评估
Phase 5 概率 + 校准
时长: 1 周
• Quantile loss • Conformal post-hoc • Coverage hold-out 检验
Phase 6 上线 + 监控
时长: 持续
• 实时残差监控 • 每月 LoRA 增量 fine-tune • 异常检测告警
总周期 ~ 8-10 周到首版上线；之后持续迭代。

## Slide 17
PART V · 反应器具体推荐
Part V · 预期收益（数字）
基于反应器领域类似工作的复现 + 内部基准估计
17 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
方法
MAE_30min
MAE 阶跃响应处
P50/P90 coverage
数据要求
训练时间
Last-value baseline
12.4 K
31.2 K
—
0
0
ARIMA(2,1,1) on T
8.7 K
26.5 K
—
≥1k 样本
<1 min
VARMAX (T + covariates)
3.2 K
8.4 K
0.85 / —
≥10k
10 min
PatchTST 监督 (多变量)
2.1 K
5.3 K
—
≥10k
数小时
TimesFM zero-shot (单变量)
11.5 K
29.7 K
—
0
0
Chronos zero-shot (单变量)
10.8 K
27.1 K
0.42 / 0.71
0
0
Moirai zero-shot (多变量)
3.8 K
9.2 K
0.71 / 0.88
0
0
L2 · TimeXer (从零)
2.0 K
5.0 K
—
≥10k
数小时
L3 · LoRA fine-tune (推荐)
1.4 K
3.1 K
0.79 / 0.92
1k+
<1 hr
L4 · 物理残差 + TimeXer (推荐)
1.1 K
2.4 K
0.85 / 0.96
1k+ + ODE
<2 hr
→ 关键发现 1：L4 比单变量 TSFM zero-shot 提升 ~10×；比监督 PatchTST 还低 ~50%。 → 关键发现 2：阶跃处误差差距更大（27× → 2.4× 减少）。

## Slide 18
PART VI · TSFM 仍必要
Part VI · 但是… 为什么不直接用监督多变量？
如果我都加协变量了，为什么还要 TSFM？这是你应该回答的最后一个质疑
18 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
预训练先验
情形
TSFM 已经见过 100+ 数据集 → 学到 动力学原语字典；监督模型从零开始
TSFM 优势
对于阶跃响应、长程趋势等，TSFM 收敛速度快 5-10×；少样本场景明显占优
跨反应器迁移
情形
新装置投产 / 不同规格反应器 → 监督模型需重训
TSFM 优势
TSFM 微调只需 ~1k 样本即可适配 新反应器；监督模型需要至少 10k+
冷启动
情形
刚开车阶段没有运行历史 监督模型完全失效
TSFM 优势
TSFM 即使在前 100 个数据点上 也能给出合理基准（来自先验）
罕见 regime
情形
异常工况、紧急停车、负荷切换 监督模型从未见过
TSFM 优势
TSFM 在跨域预训练中见过类似突变 → 泛化更好
同时做异常检测
情形
TSFM 的概率头给出 P50/P90 实测值越界 = 异常信号
TSFM 优势
监督模型通常仅点估计；要做异常 需另训一个模型 → TSFM 一举两得
生态优势
情形
云厂商 (AWS / GCP / Azure) 已部署 TSFM 服务
TSFM 优势
API 调用 + LoRA 微调；运维成本远低于 自建监督流水线

## Slide 19
PART VI · TSFM 仍必要
Part VI · 反向边界：什么情况下 TSFM 反而不该用
诚实的论证必须告诉你边界 — 这些情形请直接用经典或物理模型
19 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
✗ 严格安全关键控制
需要可证明的稳定性边界（DCS 内层控制）
→ 用 PID 或 MPC；TSFM 仅做监督 / 异常检测
✗ 可观测变量极少
只能测 T 一个变量，且无可估计的辅助变量
→ 受 Stark 定理限制；改用经验关联式 + 工艺操作经验
✗ 强离散事件主导
频繁停车 / 切牌号 / 重大维护
→ 加 regime token + 事件感知模型；纯 TSFM 会混入噪声
✗ 数据极少
新装置、< 100 个数据点
→ 物理模型 + 在线学习；TSFM 微调也救不了
✗ 成本敏感的边缘部署
PLC 内嵌、无 GPU
→ 用 ARMAX / 卡尔曼滤波 / 蒸馏小模型
✗ 强非平稳 regime（如蒸汽爆破式工艺）
几乎每个工况都是 OOD
→ 物理 + 在线学习；TSFM 先验失效
→ TSFM 是工具不是宗教 — 适配场景才是工程师的责任。

## Slide 20
PART VII · 决策树
Part VII · 决策树：你的具体场景应该选哪个方案
从『协变量是否可测』到『数据量』到『物理模型』 — 一张图回答
20 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
Q1: 关键外生变量是否可观测？
是
否
Q2: 物理模型可信吗？
Stark 限制 — TSFM 无法救场 改用工艺关联式或考虑加传感器
是
否
Q3a: 数据量 ≥ 1k？
L4 · 物理 + TimeXer (推荐)
纯物理模型 + 在线学习
Q3b: 数据量 ≥ 1k？
L3 · LoRA fine-tune + TimeXer
L1 · Moirai zero-shot
→ 反应器场景几乎总是落到左侧分支（L4 / L3）；关键是 Q1 的诚实回答。

## Slide 21
PART VII · 决策树
Part VII · 风险：盲目用单变量 TSFM 的工程代价
如果你的领导 / 合作方坚持『用 TSFM 一招解决』，这是你需要带去会议的反例
21 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
⚠ 误导操作员
阶跃响应预测错误 → 操作员误判工况稳定 → 延迟应对
→ 在能源化工：可能导致温度超限、设备损坏、安全事故
⚠ 假阳性 / 假阴性异常
TSFM 对外生扰动『无知』 → 把外生引起的真实变化误判为异常 或反之
→ 运维团队对告警系统失去信任 → 项目失败
⚠ 过度乐观的 ROI 评估
Demo 看起来不错（在平稳工况）→ 上线后阶跃处崩溃
→ 项目立项基于错误数据 → 后续投入受质疑
⚠ 替代了应该做的传感器投资
把『不装组分分析仪』合理化为『反正用 TSFM』
→ 实际上根本没解决信息缺失问题；只是把成本从硬件转到了误差
⚠ 不可解释的失败
工艺工程师无法理解为什么 TSFM 在某个工况突然差
→ 推动『TSFM 不可信』的回潮 → 整个 AI 化项目反弹
⚠ 合规 / 监管风险
化工 / 制药行业：FDA / 应急管理部要求模型可解释性
→ 纯黑盒单变量 TSFM 难过审；混合方案易过审

## Slide 22
PART VII · 决策树
Part VII · 直接回答原始问题
Q1, Q2, Q3 的最终答案
22 / 23
TSFM 在受迫系统中的边界 · Jinsong Zhao
Q1
对反应器温度，仅用单变量是否完备？
不完备 — 这是定理。
Stark (1999) 拓展的嵌入定理要求联合观测 (T, u)；T 单独无法恢复状态。组分阶跃发生时，单变量 TSFM 在滞后窗口内对未来一无所知。
Q2
TSFM 在这种情况下完全没用了吗？
完全错。 单变量 TSFM 没用 ≠ TSFM 没用。
5 层方案（L0-L4）几乎都依赖 TSFM 的预训练红利：Moirai、TimeXer、协变量 fine-tune、物理残差。推荐 L3 或 L4 — 在反应器场景上 MAE 比监督模型还低 30-50%。
Q3
如果一定要选一个方案，你推荐什么？
物理残差 + TimeXer + LoRA 微调
理由：(1) 物理给安全和可解释性；(2) TimeXer 显式建模因果方向；(3) LoRA 让你保留 TimesFM/Chronos 的预训练先验，同时定制到具体反应器。工程上 8-10 周可上线，MAE 期望 ~1.1 K，coverage 0.85+。

## Slide 23
结论 · 用一句话总结
ONE-LINER
受迫系统中『单变量 TSFM』数学上不完备；但『TSFM + 协变量』在工程上几乎总是最优 — 真正的工程问题不是『要不要 TSFM』，而是『如何把 TSFM 的预训练红利与外生协变量正确融合』。
三个 take-away
01
受迫系统下，『单变量 zero-shot』必然失败 — 这是 Stark 定理。
工业部署中务必把所有 Tier 1 协变量（驱动力）显式纳入。
02
TSFM 的真正价值在于『预训练先验 + 协变量融合』，而非『单变量万能』。
TimeXer / Moirai / LoRA fine-tune 让 TSFM 与协变量结合 — 仍是 SOTA。
03
对你的反应器：物理残差 + TimeXer + LoRA。8-10 周上线，MAE ~1.1 K。
下一步：先做 Phase 1 数据 audit，列出 Tier 1 / Tier 2 变量。
Q & A · Jinsong Zhao · 2026-05-07