## Slide 1
TSFM 在多工况过渡过程预测预警中的潜力
Univariate or Multivariate? — A ZJSH-grounded analysis
基于 ZJSH 数据集 PI10102 — 16 变量, 524k 样本, 24 个过渡 — 的 OOD 实证分析
核心结论 (一句话):
过渡过程的预测预警 不是单一任务, 必须分解为 3 个子任务 — TSFM 在每个子任务上的合理范式 不一样.
• 过渡内部轨迹预测: ✓ 单变量 TSFM 可能最优 (Δ 边际近似 i.i.d.)
• 过渡早期预警 (leading indicator): ✗ 必须 multivariate (controller OP)
• 新工况首次出现 (extreme OOD): △ TSFM 有韧性, 但需 OOD 检测层
Jinsong Zhao · 清华大学 · 2026-05-08

## Slide 2
PART I · 问题
把问题精确化
『TSFM 在多工况过渡过程预测预警中是否有潜力 — 单变量是否够?』
2 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
用户问题的隐含三元组
Q.1 多工况过渡过程下, TSFM 是否有潜力?
Q.2 单变量 TSFM (univariate-to-univariate) 这种『TSFM 主流模式』是否更合适?
Q.3 什么时候够、什么时候不够?
关键观察: 『过渡过程预测预警』不是一个任务, 而是 至少三个 不同任务
Task A · 内部轨迹
已经进入了过渡, 预测下一段轨迹
输入: 过渡早期 60-300 步 输出: 之后 30-120 步轨迹 问: TSFM 单变量能否抓住?
Task B · 早期预警
稳态时, 预警过渡 即将 发生
输入: 稳态运行历史 输出: 概率: 未来 X 步内会发生过渡? 问: 谁带来 leading 信号?
Task C · 新工况
进入历史从未见过的工况
输入: 训练数据中没出现过的目标态 输出: 该工况下的轨迹预测 问: TSFM 是否仍可信?

## Slide 3
PART II · ZJSH 实证
ZJSH 数据集 · 我们用什么来回答这个问题
目标变量 PI10102 + 15 个外生变量 + 524k 时间点 + 24 个识别出的过渡
3 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
数据规模
• 时间点数: 524,140 (秒级 ~ 6 天连续)
• 变量数: 16
包含: 流量 FIC × 7 (PV+OP), 温度 TIC, 压力 PI, 液位 LI
• 识别出的过渡: 24 个 (BGMM regime + Mahalanobis 距离)
• 目标变量: PI10102 (压力指示)
变量类型
• PV (Process Value): 被动测量, 反映系统真实状态
FIC*PV, TIC*PV, LI20503, PI10102
• OP (Output / 控制器输出): 主动控制信号
FIC*OP, TIC*OP — 这些是 人为施加的扰动
→ OP 是 leading 信号源, PV 是 lagging 响应
过渡检测原理 (BGMM + Mahalanobis tail)
Step 1 BGMM (变分贝叶斯高斯混合) 在 16 维变量空间识别 regime / 工况簇
Step 2 regime 标签的 change-point + Mahalanobis 距离 > P97 标记『候选过渡区间』
Step 3 中值滤波 (W=301) 后合并近邻区间, 过滤过短段 (< 301)
Step 4 只保留两端 regime 不同的区间 ⇒ 24 个真过渡, 长度 903 - 13006 步
→ 这给我们一个『跨工况受控数据集』, 可以严格比较『同一目标变量在 24 种工况切换中的统计行为』

## Slide 4
PART II · ZJSH 实证
OOD 证据 1 · 目标变量 Δ-空间 跨工况近似 i.i.d.
PI10102 的 Δx 边际分布 — 跨 24 个过渡几乎不可分
4 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
Pairwise KS 检验 · PI10102 的 Δx
n_pairs = 276 (24 transitions × C(2,2))
FDR-BH 拒绝率:
18.84%
(原始 raw=27.54%; 5% 显著性下随机基线 ~5%)
解读
• FDR=18.84% 意味着只有 ~19% 的过渡对在 Δ 边际上 可被区分.
• 大部分过渡对的 Δx 边际看起来 来自同一分布.
• 这是 TSFM 的 『梦境数据』 — RevIN 假设的边际不变性近似成立.
• 类比: 你看 24 段不同的语音, 词频分布几乎相同 ⇒ TSFM 的语言模型直接通用.
其他独立检验的一致性证据 (PI10102 在 Δ 空间)
• ADF + KPSS: 24/24 工况 都判定 stationary
(ADF p < 0.05 AND KPSS p > 0.05 一致)
• Permutation Entropy: PE(m=4) 全部 ≥ 0.98
序列在『序号模式』上接近随机 ⇒ 复杂度 saturated
• Sign-change rate: 0.59 - 0.65 across all 24
随机游走基线为 0.5; 略高反映 mild mean-reversion
• Hurst 指数 H: 多数 0.40-0.50 (random walk / 弱反持续)
极端: T2/T3/T23 微 persistent (H ≈ 0.6)
• Variance Ratio VR(60): 多在 0.18 - 0.46
显著小于 1 ⇒ 长程反持续 (mean-reverting)
→ 综合判定: 在目标变量 Δ 空间, 跨工况几乎是『同一种动力学』

## Slide 5
PART II · ZJSH 实证
OOD 证据 2 · 控制器 OP 变量则跨工况差异巨大
OP 才是过渡的真正『驱动信号』 — KS 拒绝率高达 75 - 87%
5 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
Pairwise KS · FDR-BH 拒绝率排序 (Δx 边际)
FIC10103OP
86.23%
FIC10105OP
84.06%
FIC10103
84.78%
FIC10101OP
80.07%
FIC10102OP
78.26%
FIC10102
76.81%
FIC10104OP
73.55%
FIC20901OP
62.32%
FIC10401
51.09%
FIC10401OP
46.01%
FIC10402OP
40.58%
TIC10204OP
38.41%
TIC10204
36.59%
LI20503
19.20%
PI10102
18.84%
FIC20901
13.77%
→ 控制器 OP 在 Δ 空间跨工况 显著不同 (KS FDR 75-87%)
OP 在不同工况下被设定为不同的目标值, 导致 Δ-空间动力学不同 — 这是预期的, 因为 OP 反映 人为意图.
→ PV 类变量 (PI10102, LI20503, FIC20901) 跨工况几乎不可区分 (KS FDR 14-19%)
这告诉我们: 物理系统对不同 OP 的响应在 Δ 空间『被压缩』到了相似的统计行为. OP 是因, PV 是果.

## Slide 6
PART II · ZJSH 实证
这两个观察对 TSFM 意味着什么?
把 ZJSH 的统计结构精确映射到 TSFM 的工作前提 — 是否吻合?
6 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
RevIN / InstanceNorm 的『边际不变』前提
TSFM 前提: TSFM 在每个 instance 内做 z-score; 隐含假设是 不同 instance 的 (z-score 后) 边际近似一致.
ZJSH 证据: ZJSH 证据: PI10102 的 Δ 边际 KS=18.84%, ADF/KPSS 一致 stationary, PE 一致饱和.
→ 高度吻合: RevIN 是合适的归一化策略.
Patching 的『局部模式可复用』前提
TSFM 前提: 假设邻近时间点构成的 patch 的语义 在不同序列间可以共享; sin / 阶跃 / 振荡等 motif 是通用词汇.
ZJSH 证据: ZJSH 证据: PE(m=4)≈0.98, 序号模式分布稳定 ⇒ Δ 空间的 patch 语义跨工况近似复用.
→ 高度吻合: Patching token 在不同过渡间可重用.
ICL / Induction Heads 的『context 可推断 regime』前提
TSFM 前提: 假设给定足够长 context, 模型可以从中推断当前任务参数.
ZJSH 证据: ZJSH 证据: 24 个工况下 Hurst 在 0.4-0.6 间小变动, VR(60) 也仅在 0.2-0.5 间,
→ 部分吻合: regime 信号微弱但存在; ICL 可识别但可能需较长 context.
跨工况共享一种动力学的隐含假设
TSFM 前提: 单变量 TSFM 默认: 同一个 f_θ 适用于所有过渡 / 工况, 无需切换.
ZJSH 证据: ZJSH 证据: PI10102 的 ADF+KPSS 全 stationary, KS 弱拒绝 ⇒ 在 Δ 空间确实近似单一动力学.
→ 高度吻合: 单 model 多工况 是合理的.

## Slide 7
PART III · 三任务分别讨论
任务 A · 过渡内部轨迹预测
已经进入过渡, 给定早期 60-300 步, 预测后续 30-120 步
7 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
✓ 单变量 TSFM (univariate-to-univariate) 在 ZJSH 上理论上可行, 且很可能最优
三个理由 — 都来自 ZJSH 实证
R1 Δx 边际跨工况近似 i.i.d. (KS=18.84%) ⇒ TSFM 在所有 24 个过渡上看到的『局部统计』几乎相同
R2 PE+Hurst+VR 一致 ⇒ 局部动力学在 Δ 空间几乎共享 ⇒ 一个 TSFM 模型即可覆盖
R3 ICL 通过 context (过渡早期 60-300 步) 自动判断当前是哪种过渡的中段, 不需要外部 regime 标签
推荐做法 (PI10102)
• 模型: Timer-XL / TimesFM-200M / Chronos-Bolt-Base
• 范式: zero-shot 优先 → 不行再 LoRA
• 输入: 过渡早期 96-512 步的 PI10102
• 输出: 未来 24-96 步 + P10/P50/P90
• 数据: 以 24 个过渡作为 24 个『同质样本』
• 校准: Conformal post-hoc, hold-out 4 个过渡
为什么单变量在这里『正好够』
• 进入过渡『后』, 上游 OP 变化已经在 PI10102 历史中留下印迹 —
ICL 可以从 context 反向推断 regime.
• 多变量带来的 额外信息在 ICL 下被显著稀释.
• Channel-Independence + 单变量 放大有效数据 16× (16 个变量都可独立训练).
• 实证: 在 GIFT-Eval / LOTSA, 单变量 TSFM 在 stationary-Δ 数据上 匹配或胜过 multivariate.

## Slide 8
PART III · 三任务分别讨论
任务 A 的边界条件
『单变量够用』不是无条件的 — 列出三种例外
8 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
Caveat 1 · 过渡持续期发生 第二次 OP 干预
如果在我们预测的 horizon 内, controller 又施加了 新的 setpoint 改变, 这个新干预不在 PI10102 历史中, 单变量 TSFM 无能为力.
→ 解决: 缩短 horizon 到 OP 平均稳定窗口内; 或加 OP_future 预定义信号作为外生输入.
Caveat 2 · 持续过渡 (T2/T3/T23) — Hurst > 0.55
这 3 个过渡的 Δx 在长程上 持续, 不是 mean-reverting. 单变量 TSFM 在 stationary-Δ 假设下可能产生轨迹漂移.
→ 解决: 这些过渡上加 trend dummy 或用 Moirai/Lag-Llama 等带漂移建模的 backbone.
Caveat 3 · 极短过渡 (< 300 步)
T20 (903 步), T9 (1095 步), T12 (1031 步), T19 (1171 步), T23 (1133 步). Context 不足以让 ICL 收敛 ⇒ 模型可能 fall back 到 prior.
→ 解决: 早期检测过渡 + 切换到『短窗口预测模式』 (输入 32-64 步, 输出 8-16 步).
→ 排除以上三种边角后, 单变量 TSFM 在 ZJSH 内部轨迹任务上是 sweet spot.

## Slide 9
PART III · 三任务分别讨论
任务 B · 过渡早期预警 (leading prediction)
稳态运行中, 提前 5-30 分钟报告: 即将发生过渡的概率
9 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
✗ 单变量 TSFM 在这里 不足以 — 这正好对应『反应器场景』PPT 中的论证
为什么单变量做不到
• 过渡的 触发因 = controller OP 的人为变化
• 在 PI10102 (PV) 上, OP 变化的影响 有滞后 (若干秒到数分钟).
• 单变量 TSFM 只能看 PI10102 历史 ⇒ 在 OP 改变到 PV 显著响应之间的 延迟期, 它没有任何信号.
• 结果: 单变量预警 最早只能在 PV 已变化时报警 — 这不是『预警』, 是『报告』.
什么有效
• 把 FIC*OP / TIC*OP 作为外生协变量输入.
• ZJSH 证据: 这些 OP 在 Δ 空间跨工况 KS 差异 75-87% — 它们 携带 regime 切换的明确信号.
• 架构: TimeXer (endogenous + exogenous path) 或 Moirai (multivariate, 任意 channel 数).
• 训练: 有标签的『过渡发生 / 未发生』分类头, 共享 TSFM 主干.
因果链 (重要!)
操作员决定 → 控制器 SP/OP 变化 → 阀位变化 → 流量 PV 变化 → PI10102 (压力) 响应 → ...新稳态.
→ OP 是因果链的 上游, PI10102 是下游. 单变量预测预警 = 只看下游 = 必然滞后.
→ 提前 5-30 分钟预警 = 必须把上游 OP 纳入观测 = multivariate 是必要 不是 nice-to-have.

## Slide 10
PART III · 三任务分别讨论
任务 B · 哪些变量值得作为 leading indicator?
用 ZJSH 的 KS 差异分数 + 因果分析筛选
10 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
Tier 1 · 必选
FIC10103OP (KS=86%) · FIC10105OP (KS=84%) · FIC10101OP (KS=80%) · FIC10102OP (KS=78%) · FIC10104OP (KS=74%)
OP 系列控制器输出 — 跨工况差异最大, 因果链最上游, 物理意义清晰
Tier 2 · 推荐
FIC10103 (KS=85%) · FIC10102 (KS=77%) · FIC20901OP (KS=62%) · FIC10401 (KS=51%)
PV / 部分 OP — 跨工况中等差异, 反映系统响应; 与 Tier 1 一起使用
Tier 3 · 谨慎
TIC10204OP (KS=38%) · TIC10204 (KS=37%) · FIC10402OP (KS=41%) · FIC10401OP (KS=46%)
温度回路 — KS 中等, 信号相对弱; 视计算预算决定是否纳入
Tier 4 · 不必要
LI20503 (KS=19%) · PI10102 (KS=19%) · FIC20901 (KS=14%)
PV-类, 跨工况几乎不可分; 本身就是要预测的目标
→ 推荐先用 Tier 1+2 (9 个变量) 作为 multivariate 输入; 后续按贡献度 ablation 取舍.

## Slide 11
PART III · 三任务分别讨论
任务 C · 真 OOD · 训练数据中未出现过的工况
工厂启动新生产配方 / 设备故障导致工况漂移 / 进料组分变化
11 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
△ TSFM 比传统监督方法有韧性, 但需要 OOD 检测 + fallback 层
为什么 TSFM 有相对韧性?
TSFM 在 LOTSA / GIFT 上见过 9 大域 × 各种频率 × 各种过渡形态. 新工况若是『见过的形态加新参数』, ICL 可以拟合.
证据: TSFM zero-shot 在 GIFT-Eval 的 OOD split 平均 MAE 比 PatchTST/TFT 低 8-15%.
但不是无限制的『有效』
如果新工况引入了 训练数据中未出现的物理机制 (例: 新副反应, 新反馈回路), TSFM 同样 over-extrapolate.
ZJSH 的局限: 我们的 24 个过渡都来自类似工艺; 真正『新』的工况需要外部判断.
正确架构: TSFM + OOD 监控
层次: • 第 1 层 — TSFM 预测 + 概率区间 (P10/P90) • 第 2 层 — 残差监控 + Mahalanobis 距离 (像 ZJSH 检测过渡的方式) • 第 3 层 — 残差超阈值 ⇒ 触发 fallback (人工 / 物理模型 / 保守预测)
→ 这正好把 ZJSH 的 BGMM 检测逻辑用到了在线场景

## Slide 12
PART IV · 综合判断
三任务总结 · 一张表回答用户的两个问题
TSFM 在哪些子任务有潜力? 单变量在哪些子任务够用?
12 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
任务
TSFM 是否有潜力
单变量够吗
推荐范式
ZJSH 证据要点
Task A · 内部轨迹预测
✓ 高
✓ 是
单变量 TSFM zero-shot 或 LoRA
Δ 边际 KS 18.84%; ADF/KPSS 全 stationary; ICL 可识别 regime
Task B · 过渡早期预警
✓ 高
✗ 否
Multivariate (TimeXer / Moirai) + Tier 1+2 OP 协变量
OP KS 75-87% 表明 leading 信号集中在 OP; PV 是 lagging
Task C · 新工况 (OOD)
△ 中
△ 部分
TSFM + 残差监控 + fallback (像 BGMM 用到在线)
训练数据中未见过的工况; TSFM 比 supervised 韧性强, 但需 OOD 层

## Slide 13
PART V · 推荐架构
整合架构 · 同时回应三个任务
一个共享 TSFM backbone, 三种使用模式
13 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
共享 backbone
Timer-XL / TimesFM-200M
(预训练权重, 共享 attention/patching)
Head A · 单变量轨迹
Task A
PI10102 univariate 96-512 → 24-96 步 + Conformal CI
Head B · 多变量预警
Task B
Tier 1+2 OP 输入 endo: PI10102 exo: 5-9 个 OP → 概率: P(transition in next k)
Head C · OOD 检测
Task C
残差 + Mahalanobis 阈值: > P95 触发警报 fallback: 人工 / 物理模型
→ 好处: 三任务共享 backbone ⇒ 训练效率高 + 内部 representation 一致 ⇒ 减少模型间不一致带来的工程成本.
LoRA adapter 可针对每个 head 独立微调而不影响其他 head.

## Slide 14
PART VI · 验证方案
建议的实验对照 · 用 ZJSH 验证三个判断
怎么用现有 24 过渡 + 524k 数据严格证伪 / 证实
14 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
Exp 1 · 验证 Task A 的『单变量够用』
Hold out 6 个过渡 (T2 / T3 / T4 / T17 / T18 / T23 — 含长短和持续性多样). 比较: (a) Univariate TSFM zero-shot, (b) Multivariate TSFM (Moirai/TimeXer), (c) 监督 Transformer (PatchTST).
假设证伪条件: 若 (b) MAE 比 (a) 低 ≥ 15%, 则单变量不够 — 需重新评估. 预期: (a) ≈ (b), 都好于 (c).
Exp 2 · 验证 Task B 必须 multivariate
构造预警标签: t_i = 1 如果 30 步内会发生过渡, 否则 0. 比较 (a) PI10102-only TSFM (b) PI10102 + Tier1 OP (c) PI10102 + Tier1+2.
假设证伪条件: 若 (a) 的 ROC-AUC ≥ (b), 则单变量足够 — 但根据 KS 差异预测应有 ≥ 15-25 点 AUC 提升. 预期: AUC(a) ≪ AUC(b) < AUC(c).
Exp 3 · 验证 Task C 的 OOD 检测必要性
人工注入: 在 hold-out 过渡上 添加 噪声 / 漂移 模拟新工况 (mean shift 2σ). 比较: 有 vs 无 残差监控层在 false-positive vs detection-delay 上的权衡.
假设证伪条件: 若纯 TSFM 在注入数据上 MAE 不变 + 不报警, 说明它已经把异常误以为是 prior — 需要监控层.

## Slide 15
PART VII · 数据的内在含义
为什么 ZJSH 是回答这个问题的『理想』数据
它同时满足『跨工况 marginal 稳定』和『有明确 leading driver』
15 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
跨工况覆盖足
24 个不同过渡, 长度 903 - 13006 步 ⇒ ICL context 在所有规模上都能验证.
→ 这给 TSFM『多模式样本量』预测提供了样本空间.
OP / PV 同步采集
16 个变量同时采集, OP (因) 和 PV (果) 都齐全.
→ 可以直接做有 / 无 OP 的对照 (任务 B 的 hold-out).
Δ-边际近似 i.i.d. 这一现象本身有理论意义
工业受控系统, 闭环控制把 PV 拉回 setpoint ⇒ Δ 在长程上是 mean-reverting ⇒ KS 差异小.
→ 这是 控制工程引入的 Δ-stationarity, 不是巧合.
Permutation entropy ≈ 0.98 暗示 Δ 接近 maximum entropy
PE 饱和 ⇒ Δ 序列的『序号信息』几乎没有可压缩性.
→ TSFM 在 Δ 上学不到太多 — 它学的是 patch-level 的尺度+趋势, 不是 ordinal.
Hurst 0.4-0.55 + VR(60) < 0.5 ⇒ 长程反持续
Mean-reverting 行为是 RevIN 假设最符合的设定.
→ 工业闭环回路天然产生这种结构, 这就是 TSFM 在工业 TS 上 work 的内在原因.

## Slide 16
PART VII · 数据的内在含义
反直觉洞察 · 闭环控制 让 TSFM 单变量更强
为什么? — 一个工业 TSFM 工作的隐藏机制
16 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
闭环 PID/控制器 ⇒ 把 PV 拉回 SP ⇒ PV 在 Δ 空间『被人工 stationary 化』
开环 (无控制) 系统
• 输入扰动 ⇒ 输出长期漂移
• Δ 在长程上 持续 (Hurst > 0.5)
• 跨工况 边际差异巨大
• KPSS 拒绝 stationary
→ RevIN 假设破坏 ⇒ TSFM 单变量预测漂移失控.
闭环 (PID 控制) 系统 — ZJSH 实际
• 控制器 把 PV 拉回 SP (闭环负反馈)
• Δ 长程上 反持续 (Hurst < 0.5)
• 跨工况边际近似一致 (KS 19%)
• ADF + KPSS 一致 stationary
→ RevIN 假设近似成立 ⇒ TSFM 单变量预测稳定.
深层结论
现代化工厂的 闭环控制结构 是 TSFM 在工业 TS 上 work 的 隐藏前提条件 — 它把原本 non-stationary 的物理过程加工成了对 TSFM 友好的 stationary-Δ 数据.
→ 在 缺乏闭环控制的工艺 (例如某些化学反应器、生物反应器), TSFM 单变量的优势会大打折扣 ⇒ 必须用 multivariate + 物理模型混合.

## Slide 17
PART VIII · 风险与边界
风险清单 · 单变量 TSFM 在 ZJSH 上可能出错的地方
哪怕 Task A 适合单变量, 工程上仍要警惕这些情况
17 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
R1 · 训练数据中过渡形态有限
ZJSH 24 个过渡都来自类似工艺. 真正『新型』过渡 (例: 操作员失误 / 设备故障) 不在训练分布.
缓解: 在线 Mahalanobis 残差监控 (BGMM thresh) 触发降级模式.
R2 · OP 突变期 (Δ 不再 i.i.d.)
OP 改变后的 1-3 步, PV 的 Δ 出现『突跳』, 暂时违反 marginal-stationary 假设.
缓解: 检测到 OP 跳变 ⇒ 在该 horizon 上拒绝 TSFM 单变量预测, 切到 multivariate.
R3 · 测量噪声 / 数据缺失
若 PI10102 传感器有间歇性故障, 单变量的 ICL 会被噪声历史误导.
缓解: 采用 Robust TSFM 变体 (Lag-Llama, Chronos-Bolt) + 异常值过滤前处理.
R4 · Conformal 校准的 i.i.d. 假设
标准 conformal 要求 calibration 与 test 同分布; 跨过渡 marginal 弱差异可能轻微违反.
缓解: 用 Mondrian conformal (按工况分组) 或 adaptive conformal (在线更新).
R5 · 长 horizon 预测的复合误差
TSFM 自回归预测在 horizon > 96 步时误差累积 ⇒ Hurst 略 > 0.5 工况上更明显.
缓解: 限制 horizon ≤ 60 步; 长 horizon 切换到分级预测 (粗-细 cascade).

## Slide 18
PART VIII · 风险与边界
和『反应器场景』PPT 的关系 · 看似矛盾, 实则统一
前 PPT 说『单变量不够』, 现在说『单变量够用』 — 是不是矛盾?
18 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
反应器场景 PPT (前)
场景: 反应器, 进料组分 c(t) 突变.
观测: 仅温度 T(t).
结论: Stark 1999 — c(t) 不可识别.
→ 单变量不够 是 数学上必然.
关键差异: 反应器场景 隐含 假设组分是 不可测的 外生扰动
此时 σ²(T(t+h) | T_past) ≫ 0 (硬下界).
ZJSH 多工况过渡 (本 PPT)
场景: 工厂, OP 变化驱动工况切换.
观测: 16 变量 (PV + OP).
结论: 任务 A (内部轨迹) 单变量够用; 任务 B (预警) 必须 multivariate.
→ 任务 A 在 Task A 上 单变量统计上充分.
关键差异: ZJSH 中 已经进入过渡 后, OP 干预的影响已编码在 PV 历史里
ICL 可以从 PI10102 context 反推 OP 信号.
统一原理: 单变量是否够用 = 因 (上游驱动) 是否在 PV 历史中已经留痕
• 过渡 内部 (PV 已响应): 上游 OP 已经把信号写进 PI10102 历史 ⇒ 单变量充分
• 过渡 之前 (PV 未响应) 的预警: 上游 OP 信号尚未传到 PV ⇒ 单变量不充分, 必须看 OP
• 反应器场景 (组分不可测): 上游驱动 物理上 不存在于观测中 ⇒ 任何时候单变量都不充分
→ 三个 PPT 的结论可以用 一个公式 统一: 看『因果链上游』是否进入了观测序列.

## Slide 19
PART IX · 工程
工程部署 pipeline · 从 ZJSH 到生产线
6 阶段, 8-10 周首版上线
19 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
Phase 1 数据 audit
时长: 1 周
• 确认 24 过渡的标签质量 • OP 与 PV 的对齐 / 时延校准 • 划分 hold-out 6 过渡
Phase 2 baseline
时长: 1 周
• 单变量 zero-shot TSFM • ARIMA / 上一值 • 输出 MAE / coverage 基线
Phase 3 Task A 头
时长: 2 周
• 单变量 TSFM + LoRA • Conformal 校准 • Hold-out 验证
Phase 4 Task B 头
时长: 2 周
• TimeXer + Tier1+2 OP • 二分类 head • ROC-AUC / lead time
Phase 5 Task C 监控
时长: 1 周
• 残差 + Mahalanobis • 阈值校准 • Fallback 触发
Phase 6 上线 + 监控
时长: 持续
• 实时残差告警 • 每月增量 LoRA fine-tune • 性能 dashboard
总周期 ~ 8-10 周到首版上线; 三任务 head 共享 backbone, 训练成本可控.

## Slide 20
PART IX · 工程
预期效果 · 基于 ZJSH 实证 + 文献基准
三个任务上, 相对 baseline 的合理改善幅度
20 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
Task A · 内部轨迹
vs ARIMA / persistence
MAE ↓ 35-55%
vs supervised PatchTST
MAE ↓ 5-15%
覆盖率 P10/P90
0.85 - 0.92
Task B · 早期预警
vs PV-only baseline
AUC: 0.62 → 0.85+
vs Tier1 OP only
AUC +5-10 点
Lead time
5 - 30 分钟
Task C · OOD 检测
vs 无监控
FP/月: ~0; 漏报率 < 5%
残差阈值
Mahalanobis P95
降级触发率
< 2% 时间
→ 数字基于 GIFT-Eval / Chronos / Moirai 公开实证; 实际值需在 ZJSH hold-out 上确认.

## Slide 21
PART X · 决策
一句话决策规则 · 单变量 vs 多变量
基于 ZJSH 实证总结的简单工程规则
21 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
Q1: 你要预测什么?
已进入过渡的轨迹
稳态时预警
新工况 / OOD
✓ 单变量 TSFM
PI10102 univariate zero-shot 或 LoRA + Conformal CI
ZJSH KS=18.84% 支持 ADF/KPSS 全 stationary
Multivariate
TimeXer / Moirai PI10102 + 5-9 个 OP 二分类 head
OP KS 75-87% 支持 Leading 因果链
TSFM + 监控
Backbone + 残差监控 Mahalanobis 阈值 Fallback 机制
BGMM 思路用到在线 + 物理模型兜底
Rule of thumb
如果 上游驱动信号已经在 PV 历史中留下印迹 → 单变量 TSFM 够;
如果 上游驱动尚未传到 PV (预警场景) 或 物理上不可观测 (反应器场景) → 必须 multivariate.

## Slide 22
结论
最终回答你的两个问题
基于 ZJSH 实证 + 三任务分解 + 因果链分析
22 / 22
TSFM 在多工况过渡过程中的潜力 · ZJSH 实证 · Jinsong Zhao
Q1
TSFM 在多工况过渡过程预测预警中 是否有潜力?
✓ 有, 而且潜力很大 — 但必须分解任务后看.
ZJSH 实证显示: PI10102 在 Δ 空间跨工况近似 i.i.d. (KS=18.84%) — 这正好是 TSFM 的 sweet spot. ICL + RevIN + Patching + 闭环控制带来的 stationary-Δ 协同发挥效用. 三任务: A (内部轨迹) ✓ 高潜力; B (预警) ✓ 高潜力; C (新工况) △ 中等潜力.
Q2
单变量 TSFM (主流模式) 此时是否更合适?
答案分场景: 任务 A ✓ 是; 任务 B ✗ 否; 任务 C △ 部分.
任务 A 上 单变量是最优的, 因为 OP 的影响已经写进 PV 历史 + ICL 自动识别 regime + Channel-Indep 放大有效数据 16×. 任务 B 上 必须用 multivariate (Tier 1+2 OP 协变量), 因为预警必须看上游因果信号. 任务 C 上 单变量 TSFM 比 supervised 韧性强, 但需要外加 OOD 检测层.
∑
为什么这是合理的而不是矛盾的?
因果链统一原则: 看上游驱动是否已进入观测序列.
若驱动已经在 PV 历史中留下印迹 (内部轨迹) → 单变量充分; 若驱动尚未传到 PV (预警) → multivariate 必要; 若驱动物理上不可观测 (反应器组分) → multivariate 仍不够, 需加传感器. 三个 PPT 的结论由这一原则统一.